## Slide 1: V2X應用流程
noTraffic專利 - US20220013008A1

## Slide 2: 概觀
透過感測器偵測所有用路人
透過V2X模組偵測V2X連網用路人
聯網用路人/所有用路人 比例
依據聯網與非聯網用路人位置控制設備

## Slide 3: V2X硬體及通訊架構
系統: 有線/無線
可與使用者介面結合 (如螢幕呈現)
存儲設備可於地端連結或存於雲端
Processing Unit:
影像分析能力、機器學習，可計算用路人參數，可控制外部設備 (如號控器)
單一/多元感測器:
至少提供接收之用路人位置資訊
V2X通訊模組: DSRC/C-V2X
至少提供接收之用路人位置資訊
Memory Unit:
可儲存執行指引供104利用

## Slide 4: 虛擬地圖 (Virtual Map): 處理器接收感測器及V2X訊息生成
虛擬地圖
User 1
User 2
路網
基礎設施
User 2 計算之對應參數
User 1 計算之對應參數
用路人參數:
位置 location
速度 speed
加速度 acceleration
角度 bearing
種類 classification
過去即預測之軌跡資訊 trajectory
…

## Slide 5: 用路人資料比對：感測器及V2X參數比對
參數高於門檻值即判定為同一物件，部份情況需有多個參數同時高於門檻值才可確認

## Slide 6: 設備架構概觀
多元感測器
控制元件: 包含處理器、通訊元件、具V2X功能
道路基本設施控制元件 (如號控器)
V2X模組
Housing: 可調角度、旋轉

## Slide 7: 路口導入架構說明
感測器
架設情境:
號誌化路口
圓環
高速道路進出匝道
架設要求:
需有電源供應
需有良好FOV
舉例安裝
架設於號誌桿懸臂/燈桿
FOV含完整路口及停止線後200米
標準十字路口
控制元件: 依據502、503資訊調控507
V2X模組
號控器

## Slide 8
非聯網用路人參數資訊提供

## Slide 9
非聯網用路人 (由感測器偵測)之參數資訊
建立包含參數的訊息
透過V2X將訊息送出: 聯網用路人可掌握非聯網用路人之資訊

## Slide 10
車輛優先通行

## Slide 11: 推估車輛抵達路口時間
透過感測器 602或V2X模組 603推估車輛抵達停止線 613的時間 (ETA, Estimated Time of Arrival)
起始點
控制元件
號控器
控制元件: 確認是否為授權車輛
號控器
虛擬地圖:
道路及用路人資訊 (如ETA)
授權車輛:
公車、救護車…
地方政策，號誌優先規則
授權車輛
流程

## Slide 12: 車輛身分確認
黑名單
灰名單
白名單
控制元件
號控器
聯網車輛傳送ETA及SRM (Signal Request Message)予706，若為白名單車輛，呼叫號控器調整號誌
感測器可再確認傳送要求的車輛是否為授權車輛 (如透過車型)，若無法確認則列入灰名單，相關資料傳送回號控中心及設備製造商確認為駭客或設備故障
號控中心
設備製造商

## Slide 13
未來交通量推估

## Slide 14
依據時間段 (Time of Day)、聯網用路人數、所有用路人數、車種、FOV外之聯網車輛過去軌跡資訊推估未來交通量

## Slide 15
危險駕駛偵測

## Slide 16
透過虛擬地圖之用路人參數資訊辨識行為參數 (如超速、蛇行、逆向)；加入環境、車種評估事故可能性
號控器或動態標誌依據指令調變 (如延長紅燈、顯示警示訊息)
闖紅燈
控制元件
感測器
Breaking prediction model: 融合車種、天氣、速度……等參數評估，超過門檻 (如80%會闖紅燈)即調變號誌 (如延長其他方向紅燈)

## Slide 17
控制元件: 車輛危險行為訊息發送
危險駕駛行為

## Slide 18
碰撞預警

## Slide 19
Time to Collision (TTC):
車輛煞車的可能性
車輛煞車/未煞車下發生碰撞時間
依據碰撞可能性即時發送警示訊息 (SAE J2735 Intersection Collision Avoidance Message)
控制元件: 潛在碰撞訊息發送